## Slide 2
Auffrischung C++

## Slide 3
Struktur eines C++ Programmes

## Slide 4
UART - serielle Schnittstelle
UART- Universal Asynchronous Receiver and Transmitter
Eigenschaften:
Kommunikation von 2 Teilnehmern
Benötigt 2 Daten Leitungen:
  TX – Transmit
  RX – Receive
Geschwindigkeit wird als Baudrate angegeben (x Bit / s)

## Slide 5
Benutzung der seriellen Schnittstelle über das Arduino Framework

## Slide 6
Zeitverzögerungen mit der AVR-lib

## Slide 7
Variablen
Datentyp | Größe | Beschreibung
int | 2 Bytes | -32768 bis 32767
unsigned int | 2 Bytes | 0 bis 65535
long | 4 Bytes | -2147483648 bis 2147483647
unsigned long | 4 Bytes | 0 bis 4294967295
float | 4 Bytes | -3.4E+38 bis 3.4E+38
double | 4 Bytes | wie float
boolean | 1 Byte | false (0) oder true (0)
char | 1 Byte | -128 bis 127
byte | 1 Byte | 0 bis 255

## Slide 8
Arithmetische Operatoren
Operator | Bedeutung | Anwendung | Funktion
= | Zuweisung | a=2*b | Weist der linken Seite den Wert auf der Rechten Seite zu
+ | Addition | a=b+c | 
– | Subtraktion | a=b-c | 
++ | Inkrementieren | a++ | Addiert 1 zu der Variable
-- | Dekrementieren | a-- | Subtrahiert 1 von der Variable
* | Multiplikation | a=b*c | 
/ | Division | a=b/c | Divisor darf nie gleich Null sein
% | Modulo | a=b%c | Liefert den Rest

## Slide 9
Vergleichsoperatoren Operatoren
Operator | Bedeutung | Anwendung | Funktion
== | Gleichheit | a==b | Prüft auf Gleichheit.
!= | Ungleichheit | a!=b | Prüft auf Ungleichheit
< | kleiner als | a<b | 
> | größer als | a>b | 
<= | kleiner gleich | a<=b | 
>= | größer gleich | a>=b | 

## Slide 10
Boolsche Operatoren
Operator | Bedeutung | Anwendung | Funktion
&& | UND | (a==2)&&(b==5) | 
¦¦ | ODER | (a==2)¦¦(b==5) | 
! | NICHT | !(a==3) | 

## Slide 11
Bit-Operatoren
Operator | Bedeutung | Anwendung | Funktion
& | UND | A & B | Bitweiser UND-Vergleich
¦ | ODER | A ¦ B | Bitweiser ODER-Vergleich
^ | XOR | A ^ B | Bitweiser XOR-Vergleich
~ | Komplement | ~A | Bitweise Negation
<< | Nach links schieben | A << 2 | Verschiebt alle Bits 2 Stellen nach links
>> | Nach rechts schieben | A >> 3 | Verschiebt alle Bits 3 stellen nach rechts

## Slide 12
Wichtige Methoden Auslesen der serielle Schnittstelle

## Slide 13
Bedingungen

## Slide 14
Aufgabe 1
Schreiben Sie ein Programm, dass Ganzzahlen von der seriellen Schnittstelle liest und dann zurück gibt, ob die jeweilige Zahl gerade oder ungerade ist.

## Slide 15
Schleifen

## Slide 16
Aufgabe 2
Schreiben Sie ein Programm, dass die Primzahlen von 1 bis 100 ausgibt. (Primzahlen sind Zahlen, die nur durch sich selbst oder 1 teilbar sind)

## Slide 17
Switch Statement

## Slide 18
Aufgabe 3
Schreiben Sie ein Programm, dass die eine Zahl von 1 bis 5 über die serielle Schnittstelle einliest und dann über den seriellen Monitor die jeweilige Entsprechung als Text zurück gibt. Bsp.: 1 -> „eins“

## Slide 19
Funktionen

## Slide 20
Aufgabe 4
Schreiben Sie ein Programm, dass eine Ganzzahl über die serielle Schnittstelle einliest. Mit Hilfe einer selbst erstellten Funktion int flaecheKreis(int radius) soll die Fläche eines Kreises berechnet werden und dann das Ergebnis ausgegeben werden.

## Slide 21
Klassen

## Slide 22
Aufgabe 5
Schreiben Sie ein Programm und die dazugehörige Klasse, dass die Daten zweier Charaktere in jeweils einem Objekt hält und diese auf Wunsch ausgibt.
Klasse Spieler